Plynový ohrievač vzduchu SIGMA TOP 30

Plynové kondenzačné zariadenie SIGMA slúži na vykurovanie veľkoobjemových priestorov do 600m3.

Vykúri celý objem vzduchu priestoru a neskôr sa nahrievajú steny a predmety priestoru, čo pri vyšších halách spôsobuje stratifikáciu – únik teplého vzduchu pod strop.

Ide o teplovzdušný priamo-výhrevný plynový kondenzačný kotol. Plynový  horák  zohrieva uzavretý výmenník, ktorý odovzdáva teplo nútene prúdiacemu vzduchu z priestoru. Zariadenie môže byť na stene. K zariadeniu sa vyskladá plastovo - hliníkový komínový systém odvodu spalín a nasávania na horák. Hlavný axiálny ventilátor je možné manuálne modulovať 55-100%, pričom automatická modulácia horáka na základe teploty spalín nedovolí prehriatie a poškodenie výmenníka. Max.teplota spalín sa nastavuje na 55°C. Zo zariadenia je nutné zabezpečiť neutralizáciu a odvod kondenzu.

Vykúrenie prebieha rýchlym nahriatím vzduchu priestoru (napríklad za hodinu) pričom priestor je mierne vysúšaný - nedochádza ku kondenzácii stien. Vhodné pre rýchle občasné vykúrenie, alebo celoobjemové vykúrenie priestorov, pričom tento systém má nízku spotrebu plynu a elektriky oproti iným systémom vykurovania veľkoobjemových priestorov.

Vhodné pre trvalé vykurovanie nižších priestorov do 5m ako sú rôzne dielne, autoservisy, sklady a predajne.

Nie je vhodné do vlhkého a prašného prostredia. Nevýhoda je hlučnosť okolo 60dB, ktorá sa znižuje manuálnym nastavením hlavného ventilátora počas prevádzky 55-100%.

SIGMA má nízke prevádzkové náklady

Vďaka overenej účinnosti 110% je SIGMA schopná oproti klasickým ohrievačom vzduchu ušetriť 20% prevádzkových nákladov na kúrenie. Čo pre užívateľa znamená, že každý šiesty rok kúri celú zimu zadarmo. To je dané faktom, že klasické plynové ohrievače vzduchu majú účinnosť okolo 90%. Účinnosti vyše 100% sa dosahuje vďaka kondenzácii, kedy sa vo výmenníku ochladia spaliny až pod rosný bod, a z vodnej páry sa stane voda. Práve v tento okamžik dochádza k uvoľňovaniu dodatočnej tepelnej energie vďaka zmene skupenstva z plynného na kvapalné.

SIGMA stále kondenzuje

Každý by očakával, že keď má nejaké zariadenie v názve slovo kondenzačný že také bude pri svojej prevádzke stále kondenzovať. Nie je to tak vždy. Je mnoho výrobkov, ako plynových ohrievačov vzduchu, tak aj plynových kotlov, ktoré kondenzujú iba na začiatku kúrenia, ale keď teplota v hale či vo vykurovacom systéme dosiahne určitej úrovne, kondenzácia neprebieha, a zariadenie ďalej pracuje už len ako nekondenzačné a užívateľ od tohto momentu už nešetrí. SIGMA kondenzuje vždy a to vďaka patentovanému systému modulácie FLEXIDRIVE, ktorý vie upraviť výkon premixového horáku podľa teploty spalín. Inými slovami neexistuje ani sekunda prevádzky jednotky, kedy by nedochádzalo ku kondenzácií.

SIGMA výborne kúri

To, že kondenzačný ohrievač výborne kúri, tiež nie je vždy samozrejmé. Dosť často sa stáva, že konštruktéri iba trochu upravia výmenník bežného ohrievača a následne buď zvýši prietok vzduchu, nebo zníži výkon horáka tak, aby zariadenie začalo kondenzovať. Toto riešenie má jeden vážny problém. Znížením výkonu horáku respektíve zvýšením prietoku vzduchu dôjde tiež ku zníženiu ΔT ohrievaného vzduchu. Keď nekondenzační ohrievače dosahujú ΔT ohrievaného vzduchu na úrovni 25-30°C, potom  mierne upravené kondenzačné jednotky sa pohybujú s ΔT okolo 20°C. Keď sa spojí nízka ΔT so zvýšeným prietokom vzduchu, má to za následok nepríjemný pocit, že zo zariadenia fúka studený vzduch. SIGMA vďaka unikátnej konštrukcií výmenníku dosahuje ΔT až 27°C, a preto z nej vždy vychádza príjemne teplý vzduch.

Ako boli dosiahnuté tieto mimoriadne vlastnosti?

Je to dané kombináciou umiestnenia a konštrukciou výmenníku, použitými materiálmi a tiež patentovanou moduláciou výkonu podľa teploty spalín FLEXIDRIVE.

- Záruka 7 rokov pri ročnom servise Lersen

| Tepelný výkon | 14 – 30 kW |  | Elektrické pripojenie | 230 V / 50 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| horák - modulácia FLEXI DRIVE | premix |  | Elektrický príkon | 310 W |
| Pripojenie plynu ¾“ G20 | 2,0 – 4,0 kPa +/- 5% |  | Krytie (príplatok) | IP20 (IP54) |
| Spotreba plynu G20 | 1,3 – 2,6 m3/h |  | Priemer ventilátoru | 450 mm |
| účinnosť spalovania | 98,7% |  | Dosah prúdenia vzduchu | 20m / 0,25m/s |
| trieda Nox | 3 |  | Prietok vzduchu | 2140 – 3890 m3/h |
| Spalinová komora / výmenník | CELONEREZ |  | rozdiel teplôt vzduchu vstup/výstup | 27°C |
| priemer spalín a sania | 100mm |  | Hmotnosť | 110 kg |
| ovládací panel s 3m káblom | v cene |  | Rozmery na europalete d x š x v | 89 x 100 x 66,3 cm |
| spustenie - servis Lersen | v cene |  | Farba (príplatok) | Žltá, (biela, strieborná) |

Plynový ohrievač vzduchu SIGMA TOP 50

Plynové kondenzačné zariadenie SIGMA slúži na vykurovanie veľkoobjemových priestorov do 900m3.

Vykúri celý objem vzduchu priestoru a neskôr sa nahrievajú steny a predmety priestoru, čo pri vyšších halách spôsobuje stratifikáciu – únik teplého vzduchu pod strop.

Ide o teplovzdušný priamo-výhrevný plynový kondenzačný kotol. Plynový  horák  zohrieva uzavretý výmenník, ktorý odovzdáva teplo nútene prúdiacemu vzduchu z priestoru. Zariadenie môže byť na stene. K zariadeniu sa vyskladá plastovo - hliníkový komínový systém odvodu spalín a nasávania na horák. Hlavný axiálny ventilátor je možné manuálne modulovať 55-100%, pričom automatická modulácia horáka na základe teploty spalín nedovolí prehriatie a poškodenie výmenníka. Max.teplota spalín sa nastavuje na 55°C. Zo zariadenia je nutné zabezpečiť neutralizáciu a odvod kondenzu.

Vykúrenie prebieha rýchlym nahriatím vzduchu priestoru (napríklad za hodinu) pričom priestor je mierne vysúšaný - nedochádza ku kondenzácii stien. Vhodné pre rýchle občasné vykúrenie, alebo celoobjemové vykúrenie priestorov, pričom tento systém má nízku spotrebu plynu a elektriky oproti iným systémom vykurovania veľkoobjemových priestorov.

Vhodné pre trvalé vykurovanie nižších priestorov do 5m ako sú rôzne dielne, autoservisy, sklady a predajne.

Nie je vhodné do vlhkého a prašného prostredia. Nevýhoda je hlučnosť okolo 60dB, ktorá sa znižuje manuálnym nastavením hlavného ventilátora počas prevádzky 55-100%.

SIGMA má nízke prevádzkové náklady

Vďaka overenej účinnosti 110% je SIGMA schopná oproti klasickým ohrievačom vzduchu ušetriť 20% prevádzkových nákladov na kúrenie. Čo pre užívateľa znamená, že každý šiesty rok kúri celú zimu zadarmo. To je dané faktom, že klasické plynové ohrievače vzduchu majú účinnosť okolo 90%. Účinnosti vyše 100% sa dosahuje vďaka kondenzácii, kedy sa vo výmenníku ochladia spaliny až pod rosný bod, a z vodnej páry sa stane voda. Práve v tento okamžik dochádza k uvoľňovaniu dodatočnej tepelnej energie vďaka zmene skupenstva z plynného na kvapalné.

SIGMA stále kondenzuje

Každý by očakával, že keď má nejaké zariadenie v názve slovo kondenzačný že také bude pri svojej prevádzke stále kondenzovať. Nie je to tak vždy. Je mnoho výrobkov, ako plynových ohrievačov vzduchu, tak aj plynových kotlov, ktoré kondenzujú iba na začiatku kúrenia, ale keď teplota v hale či vo vykurovacom systéme dosiahne určitej úrovne, kondenzácia neprebieha, a zariadenie ďalej pracuje už len ako nekondenzačné a užívateľ od tohto momentu už nešetrí. SIGMA kondenzuje vždy a to vďaka patentovanému systému modulácie FLEXIDRIVE, ktorý vie upraviť výkon premixového horáku podľa teploty spalín. Inými slovami neexistuje ani sekunda prevádzky jednotky, kedy by nedochádzalo ku kondenzácií.

SIGMA výborne kúri

To, že kondenzačný ohrievač výborne kúri, tiež nie je vždy samozrejmé. Dosť často sa stáva, že konštruktéri iba trochu upravia výmenník bežného ohrievača a následne buď zvýši prietok vzduchu, nebo zníži výkon horáka tak, aby zariadenie začalo kondenzovať. Toto riešenie má jeden vážny problém. Znížením výkonu horáku respektíve zvýšením prietoku vzduchu dôjde tiež ku zníženiu ΔT ohrievaného vzduchu. Keď nekondenzační ohrievače dosahujú ΔT ohrievaného vzduchu na úrovni 25-30°C, potom  mierne upravené kondenzačné jednotky sa pohybujú s ΔT okolo 20°C. Keď sa spojí nízka ΔT so zvýšeným prietokom vzduchu, má to za následok nepríjemný pocit, že zo zariadenia fúka studený vzduch. SIGMA vďaka unikátnej konštrukcií výmenníku dosahuje ΔT až 27°C, a preto z nej vždy vychádza príjemne teplý vzduch.

Ako boli dosiahnuté tieto mimoriadne vlastnosti?

Je to dané kombináciou umiestnenia a konštrukciou výmenníku, použitými materiálmi a tiež patentovanou moduláciou výkonu podľa teploty spalín FLEXIDRIVE.

- Záruka 7 rokov pri ročnom servise Lersen

| Tepelný výkon | 24 – 49 kW |  | Elektrické pripojenie | 230 V / 50 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| horák - modulácia FLEXI DRIVE | premix |  | Elektrický príkon | 610 W |
| Pripojenie plynu ¾“ G20 | 2,0 – 4,0 kPa +/- 5% |  | Krytie (príplatok) | IP20 (IP54) |
| Spotreba plynu G20 | 2,1 – 4,3 m3/h |  | Priemer ventilátoru | 500 mm |
| účinnosť spalovania | 98,7% |  | Dosah prúdenia vzduchu | 22m / 0,25m/s |
| trieda Nox | 3 |  | Prietok vzduchu | 2600 – 4950 m3/h |
| Spalinová komora / výmenník | CELONEREZ |  | rozdiel teplôt vzduchu vstup/výstup | 27°C |
| priemer spalín a sania | 100mm |  | Hmotnosť | 120 kg |
| ovládací panel s 3m káblom | v cene |  | Rozmery na europalete d x š x v | 110 x 100 x 67cm |
| spustenie - servis Lersen | v cene |  | Farba (príplatok) | Žltá, (biela, strieborná) |